Приложение 2

к постановлению

администрации города

от _____________ №________

ПРОЕКТ

планировки улично-дорожной сети и территорий

общественного пользования городского округа город Красноярск

Проект планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования городского округа город Красноярск выполнен на основании муниципального контракта от 04.10.2013 № 65-17, заключенного между департаментом градостроительства администрации города Красноярска и акционерным обществом «РосНИПИУрбанистики», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, правовыми актами города Красноярска.

Введение

Подготовка проекта планировки осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, городского округа город Красноярск, и является более детальной проработкой основных планировочных решений, заложенных в Генеральном плане городского округа город Красноярск, утвержденном решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107.

Подготовка проекта планировки осуществляется для выбора наиболее эффективной транспортной модели, обеспечивающей сбалансированное развитие и комфортную среду проживания; установления параметров улично-дорожной сети, объектов транспортной инфраструктуры, объектов общественного пользования (бульваров, скверов, площадей и др.), в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Задачами проекта планировки являются анализ существующего состояния объекта планировки и прилегающей территории, включающий вопросы совершенствования планировочной организации, развития транспортной инфраструктуры, в том числе по реконструкции улично-дорожной сети, мостовых переходов, путепроводов, элементов обустройства улично-дорожной сети, площадей, скверов, бульваров, парков, лесопарков и других территорий общественного пользования.

В качестве топографической основы использована топографическая съемка масштаба 1:2000 по состоянию на 2014 год.

Современное состояние

Территория, в границах которой разработан проект планировки, расположена в пределах административной границы городского округа город Красноярск – городской черты. Общая площадь территории в границах проектирования составляет 37 949,02 га.

Улично-дорожная сеть и территории общего пользования являются важными составляющими существующей планировочной структуры города, которые нуждаются в упорядочивании, в том числе анализе и корректировке красных линий.

За последнее время нагрузка на улично-дорожную сеть города значительно возросла по причине растущей автомобилизации, увеличения темпов жилищного строительства и развития новых районов города. Пропускная способность элементов улично-дорожной сети не обеспечивает все возрастающие потребности и соответственно требует решения вопросов ее развития и реконструкции.

К настоящему моменту площадь зеленых насаждений общего пользования оценивается в 6,1 кв. м/чел. или немногим более 600 га.             С целью увеличения этого показателя планируется обновление и введение новых объектов, относящихся к территориям общего пользования. Осуществление данной задачи требует проведения анализа существующей ситуации, разработки мероприятий, необходимых для ее реализации.

При проектировании также необходимо учитывать наличие зон       с особыми условиями использования территорий:

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов, определенные на основании законодательства о санитарном благополучии;

охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

санитарно-защитная зона аэродрома (аэропорта);

санитарный разрыв автомагистрали и иных объектов;

санитарно-защитная зона железной дороги;

зоны охраны объектов культурного наследия;

охранные зоны особо охраняемых природных территорий.

Проектное предложение

Основные проектные предложения на территории:

1. Сохранение на территории центра Красноярска исторически сложившейся планировки улично-дорожной сети.

2. Формирование широтных транспортных магистралей на территории восточного планировочного района.

3. Укрепление транспортных связей между левобережной и правобережной частями города.

4. Разделение транспортных и пешеходных потоков планировочными средствами.

5. Строительство транспортных развязок в разных уровнях.

На территории Красноярска в рамках проекта планируется реконструкция и строительство улиц и дорог, развитие сети всех видов общественного транспорта, организация нового автомобильного моста через Енисей, строительство 14 путепроводов.

Планируется возвести 31 новую транспортную развязку, в том числе 16 развязок в первую очередь строительства. Из них на левом берегу Енисея планируется построить 24 (11 в первую очередь), на правом – 7 развязок (2 в первую очередь).

Предусматривается создание обособленных велосипедных дорожек, включенных в красные линии улиц, общей протяженностью                 386 км на полное развитие.

Проектом предложено создание единой системы озелененных пространств на всей территории города с учетом характера сложившейся и формируемой застройки, рельефом, акваториями Енисея, малых рек и ручьев, пригородными лесами и лесопарками.

В структуре зеленых насаждений общего пользования крупные зеленые массивы, представленные садами, парками и лесопарками, должны составить к концу расчетного срока 70%, что наиболее полно обеспечит рекреационную деятельность населения и будет отвечать нормативным показателям.

Предложено формирование зеленых выходов к Енисею, на берегу которого предлагается создать полосу набережных и широких бульваров, а также к крупным существующим и планируемым зеленым массивам.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Современное состояние | Проектное решение на полное развитие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общественный транспорт |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность линий основных видов общественного транспорта, всего, в том числе: | км | 1737,3 | 1907,2 |
| 1.1.1 | трамвай | км | 25,6 | 50,3 |
| 1.1.2 | автобус | км | 1577,8 | 1661,8 |
| 1.1.3 | троллейбус | км | 133,9 | 195,1 |
| 1.2 | Плотность линий общественного транспорта, всего | км/кв. км территории | 4,8 | 5,3 |
| 2 | Искусственные сооружения |  |  |  |
| 2.1 | Мосты через Енисей, в т.ч. |  |  |  |
| 2.1.1 | автомобильные | ед. | 4 | 5 |
| 2.1.2 | железнодорожные | ед. | 2 | 2 |
| 2.2 | Путепроводы | ед. | 11 | 25 |
| 2.3 | Транспортные развязки в разных уровнях | ед. | 10 (8*) | 41 |
| 3 | Велосипедные дорожки | км | 5 | 386 |
| 4 | Набережные и насаждения общего пользования |  |  |  |
| 4.1 | Благоустроенные набережные | км | 6 | 34,4 |
| 4.2 | Насаждения общего пользования |  |  |  |
| 4.2.1 | Парки, сады, скверы, бульвары | га | 776 | 1160 |
| 4.2.2 | Обеспеченность насаждениями общего пользования | кв. м/на одного жителя | 7,5 | 8,9 |
| 5 | Улично-дорожная сеть |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети ** | км | 329,0 | 497,2 |
| 5.1.1 | магистральные дороги скоростного движения | км | 11,2 | 13,6 |
| 5.1.2 | магистральные дороги регулируемого движения | км | 3,5 | 3,5 |
| 5.1.3 | магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | км | 179,5 | 274,0 |
| 5.1.4 | магистральные улицы районного значения транспортно-пешеход-ные | км | 125,9 | 194,9 |
| 5.1.5 | магистральные улицы районного значения пешеходно-транспорт-ные | км | 7,0 | 8,1 |
| 5.1.6 | пешеходные улицы | км | 1,9 | 3,1 |
| 5.2.1 | Плотность улично-дорожной сети | км/кв. км | 3,0 | 3,9 |
| 5.2.2 | Плотность магистральной улично-дорожной сети | км/кв. км | 2,1 | 2,9 |

*из 10 существующих развязок в границах города расположено 8, за границами города – 2 развязки.

**без учёта улиц и дорог местного значения.

Положения о размещении объектов капитального строительства

регионального значения

Объекты капитального строительства регионального значения, планируемые к размещению на территории проекта планировки.

Таблица 2

Объекты искусственных транспортных сооружений

| № п/п | Название искусственного сооружения | Препятствие | Улицы, в створе которых расположено искусственное сооружение | Протяженность искусственного сооружения, м | Количество полос на искусственном сооружении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пятый мост через Енисей | р. Енисей | в створе улиц Брянской и Затонской | 1050 | 6 (3+3) |

Положения о размещении объектов капитального строительства

местного значения

Объекты капитального строительства местного значения, планируемые к размещению на территории проекта планировки.

Таблица 3

Объекты улично-дорожной сети и территорий общественного

пользования. Часть1

| № п/п | Название улиц | Планируемое мероприятие | Основные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категория | длина, м | ширина в красных линиях, м | ширина полосы движения, м | число полос движения | ширина пешеходной части тротуара, м |
| 1 | Северное шоссе | реконструкция | магистральная улица общегородского значения непрерывного движения | 4590 | 127,5–248,8 | 3,75 | 6 | на местных проездах – 1,5 |
| 2 | Северное шоссе | новое строительство | магистральная улица общегородского значения непрерывного движения | 1320 | 100–200 | 3,75 | 4 | - |
| 3 | Улица в створе ул. Авиаторов с выходом на автомобильную дорогу Красноярск – Солонцы | новое строительство | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 2840 | 80–250 | 3,5 | 6 | 3,0 |
| 4 | Улица в створе пр-та Комсомольского до Енисейского тракта | новое строительство | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 4645 | 100,0– 211,6 | 3,5 | 6 | 3,0 |
| 5 | Улица в створе Молодежного проспекта | новое строительство | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 4745 | 80,0–100,0 | 3,5 | 4 | 3,0 |
| 6 | Пр-т 60 лет образования СССР (участок от ул. Славы до кольцевого пересечения) | реконструкция | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 2130 | 50,0 | 3,5 | 4 | 3,0 |
| 7 | Ул. 40 лет Победы (участок от ул. Славы до кольцевого пересечения) | реконструкция | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 1340 | 40,0 | 3,5 | 4 | 2,25 |
| 8 | Ул. Славы (участок от ул. Светлова до проектируемой улицы) | новое строительство | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 318 | 40,0 | 3,5 | 4 | 2,25 |
| 9 | Ул. 40 лет Победы (участок от пр-та 60 лет образования СССР до проектируемого участка Молодежного проспекта) | новое строительство | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 585 | 80,0 | 3,5 | 4 | 2,25 |
| 10 | Улица Нанжульская (участок от проектируемого участка Молодежного проспекта до ул. Усадебной | реконструкция | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 490 | 60,0–62,6 | 3,5 | 4 | 2,25 |
| 11 | Улица в створе ул. Усадебной до Солнечного бульвара | новое строительство | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 3550 | 40,0 | 3,5 | 4 | 2,25 |
| 12 | Улицы, соединяющие проектируемую улицу в створе ул. Усадебной и Молодежного проспекта | новое строительство | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 1650 | 30,0–40,0 | 3,5 | 4 | 2,25 |
| 13 | Улица в створе ул. Петра Подзолкова | новое строительство | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 4030 | 60,0–100,0 | 3,5 | 4 | 3,0 |
| 14 | Улица от Енисейского тракта параллельно Северному шоссе | новое строительство | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 3710 | 50,0–80,0 | 3,5 | 4 | 2,25; 3,0 |
| 15 | Улица в коммунально-складской зоне | новое строительство | улица местного значения в научно-производ-ственных, промышленных и коммунально-складских зонах | 709 | 40,0 | 3,5 | 2 | 1,5 |
| 16 | Соединительный участок проектируемых улиц в створе ул. Петра Подзолкова и ул. Авиаторов | новое строительство | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 720 | 40,0 | 3,5 | 3 | 3,0 |
| 17 | Улица от Северного шоссе до проектируемой улицы | новое строительство | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 735 | 40,0 | 3,5 | 4 | 3,0 |
| 18 | Улица от проектируемого участка Молодежного проспекта до пр-та 60 лет образования СССР | новое строительство | улица местного значения в жилой застройке | 610 | 35,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 19 | Улица от проектируемого участка Молодежного проспекта до пр-та 60 лет образования СССР | новое строительство | улица местного значения в жилой застройке | 570 | 40,0 | 4,0 | 2 | 1,5 |
| 20 | Солнечный бульвар | новое строительство | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 735 | 46,0–47,0 | 3,5 | 2 | 3,0 |
| 21 | Ул. 40 лет Победы (участок до пр-та 60 лет образования СССР) | реконструкция | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 575 | 80,0 | 3,5 | 4 | бульвар шириной 52,5 м |
| 22 | Ул. Славы (участок от пр-та 60 лет образования СССР до ул. Светлова) | реконструкция | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 215 | 40,0 | 3,5 | 4 | 2,25 |
| 23 | Улица | новое строительство | улица местного значения в жилой застройке | 520 | 30,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 24 | Ул. Светлова | реконструкция | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 150 | 40,0 | 3,5 | 4 | 2,25 |
| 25 | Ул. 40 лет Победы (участок от Солнечного бульвара до кольцевого пересечения) | новое строительство | улица местного значения в жилой застройке | 930 | 30,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 26 | Улица, соединяющая проектируемые улицы в створе ул. Петра Подзолкова и Авиаторов | новое строительство | улица местного значения в жилой застройке | 930 | 60,0 | 3,5 | 4 | 1,5 |
| 27 | Проектируемый участок улицы | новое строительство | улица местного значения в жилой застройке | 210 | 50,0 | 3,5 | 4 | 1,5 |
| 28 | Проектируемый участок улицы | новое строительство | улица местного значения в жилой застройке | 210 | 40,0 | 3,5 | 3 | 1,5 |
| 29 | Проектируемый участок улицы | новое строительство | улица местного значения в жилой застройке | 210 | 60,0 | 3,5 | 4 | 1,5 |
| 30 | Проектируемый участок улицы | новое строительство | улица местного значения в жилой застройке | 803 | 70,0 | 3,5 | 2 | 1,5 |
| 31 | Ул. Преображенская | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 707 | 20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 32 | Ул. Сретенская | новое строительство, реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 675 | 20,0–50,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 33 | Ул. Черемуховая | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 150 | 20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 34 | Ул. Боголеповская | новое строительство, реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 503 | 20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 35 | Ул. Ремезовская | новое строительство, реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 615 | 20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 36 | Ул. Рождественская | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 464 | 20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 37 | Ул. Малиновая | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 193 | 20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 38 | Ул. Рябиновая | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 192 | 20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 39 | Ул. Раздольная | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 453 | 20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 40 | Ул. Уютная | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 225 | 20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 41 | Ул. Веселовская | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 114 | 20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 42 | Ул. Анзельская | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 219 | 20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 43 | Ул. Арейская | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 252 | 20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 44 | Ул. Русаковская | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 510 | 20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 45 | Ул. Яблоневая | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 126 | 17,8 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 46 | Ул. Тенистая | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 163 | 17,7–20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 47 | Ул. Георгиевская | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 587 | 17,7–20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 48 | Ул. Петлина | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 281 | 18,0–20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 49 | Ул. Аринская | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 208 | 35,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 50 | Ул. Ярлыкловская | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 511 | 12,0–20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 51 | Ул. Облачная | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 480 | 12,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 52 | Ул. Перепелиная | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 307 | 18,0–20,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 53 | Ул. Усадебная | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 1200 | 30,0–35,0 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| 54 | Улица | новое строительство | улица местного значения в научно-производ-ственных, промышленных и коммунально-складских зонах | 884 | 60,0 | 3,5 | 2 | 1,5 |
| 55 | Улица | новое строительство | улица местного значения в научно-производ-ственных, промышленных и коммунально-складских зонах | 1053 | 35,0–60,0 | 3,5 | 2 | 1,5 |
| 56 | Улица | новое строительство | улица местного значения в научно-производ-ственных, промышленных и коммунально-складских зонах | 875 | 30,0 | 3,5 | 2 | 1,5 |
| 57 | Улица | новое строительство | улица местного значения в научно-производ-ственных, промышленных и коммунально-складских зонах | 772 | 30,0 | 3,5 | 2 | 1,5 |
| 58 | Улица от Енисейского тракта до Северного шоссе | новое строительство | улица местного значения в научно-производ-ственных, промышленных и коммунально-складских зонах | 2506 | 30,0–60,0 | 3,5 | 2 | 1,5 |
| 59 | Улица от Енисейского тракта до Северного шоссе | новое строительство | улица местного значения в научно-производ-ственных, промышленных и коммунально-складских зонах | 1886 | - | 3,5 | 2 | 1,5 |

Таблица 4

Объекты улично-дорожной сети и территорий общественного

пользования. Часть 2

| № п/п | Название улиц | Планируемое мероприятие | Основные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категория | длина, м | ширина в красных линиях, м | ширина полосы движения, м | число полос движения | ширина пешеходной части тротуара, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Магистральные дороги |
| 1 | Восточное шоссе – ул. Дружбы | строительство | магистральная автомобильная дорога | 1885 | 80 | 3,75 | 6 | 3,0 |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |
| 2 | Пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | реконструкция | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 530 | 88,5–94 | 3,5 | 6 | 3,0–6,0 |
| 3 | Пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | строительство | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 1290 | 80 | 3,75 | 6 | 3,0 |
| 4 | Ул. Грунтовая | реконструкция | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 2500 | 66–70 | 3,75 | 4 | 1,5 |
| 5 | Ул. Волжская – ул. Говорова | реконструкция | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 3700 | 110–183 | 3,75 | 4 | 3,0–4,0 |
| 6 | Ул. Фестивальная | реконструкция | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 750 | 80 | 3,75 | 6 | 3,0 |
| 7 | Ул. Тамбовская – Фестивальная | реконструкция | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 1290 | 80–120 | 3,75 | 8 | 3,0 |
|  | + съезды |  |  | 1260 |  | 3,5 | 2 |  |
| 8 | Ул. Тамбовская | реконструкция | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 425 | 170–173 | 4,0 | 6 | 2,25–3,0 |
| 9 | Ул. Тамбовская | реконструкция | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 1245 | 80–117,5 | 4,0 | 4 | 2,25–3,0 |
| 10 | Ул. Монтажников | реконструкция | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 337 | 80 | 4,0 | 4 | 1,5 |
| 11 | Ул. Монтажников | реконструкция | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 1060 | 80 | 3,75 | 4 | 1,5 |
| 12 | Ул. Монтажников – ул. Да-урская | реконструкция | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 3920 | 80 | 4,0 | 4 | 1,5 |
| 13 | Ул. Даурская – ул. Шевченко | реконструкция | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 660 | 80 | 4,0 | 4 | - |
| 14 | Ул. Шевченко | реконструкция | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 1120 | 80 | 4,0 | 4 | 2,25–3,0 |
| 15 | Восточное шоссе | строительство | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 5730 | 80 | 4,0 | 4 | 3,0 |
|  | + съезды |  |  | 1750 |  |  | 2 |  |
| 16 | Ул. Борисевича | реконструкция | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 1530 | 80 | 4,0 | 4 | 3,0 |
| 17 | Ул. Глинки | реконструкция | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 3515 | 21–80 | 4,0 | 4 | 3,0 |
| 18 | Ул. Даурская – ул. Мичурина | строительство | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 2380 | 55–100 | 3,75 | 4 | 1,5 |
| 19 | Всего магистральные улицы общегородского значения |  |  | Всего 34992, в т. ч: рек. 23842 стр. 11150 |  |  |  |  |
| Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные |
| 20 | Ул. Волгоградская | реконструкция | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 890 | 20–26 | 5,0 | 2 | 1,5 |
| 21 | Ул. Щорса | строи- тельство | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 3915 | 70 | 3,75 | 4 | 3,0–6,0 |
| 22 | Ул. Амурская | реконструкция | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 970 | 40 | 4,5 | 2 | 1,5–3,0 |
| 23 | Ул. Ара-льская | реконструкция | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 1822 | 40–60 | 3,5 | 4 | 1,5–5,25 |
| 24 | Ул. Богдана Хмельницкого | строи- тельство | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 1155 | 40–60 | 3,75 | 4 | 2,5–3,0 |
| 25 | Ул. Борисевича | реконструкция | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 440 | 76–80 | 4,0 | 4 | 3,0 |
| 26 | Ул. Придорожная | реконструкция | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 1075 | 35 | 4,5 | 2 | 2,0 |
| 27 | Кузнецовское плато | строи- тельство | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 8320 | 60–80 | 4,0 | 4 | 3,0–7,0 |
| 28 | Кузнецовское плато | строи- тельство | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 1275 | 40 | 4,0 | 2 | 1,5 |
| 29 | Ул. Монтажников | реконструкция | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 1000 | 80–100 | 4,0 | 2 | 3,0 |
| 30 | Ул. Фестивальная | реконструкция | магистральная улица районного значения транспортно-пешеход-ная | 250 | 80 | 4,0 | 2 | 3,0 |
| 31 | Всего магистральные улицы районного значения |  |  | Всего 21112, в т. ч: рек. 6447 стр. 14665 |  |  |  |  |
| Улицы местного значения |
| 32 | Выход ул. Чайковского на берег | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 130 | 42–65 | 3,0 3,5 | 4 | 2,25 |
| 33 | Ул. Краснофлотская | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 130 | 54 | - | - | 3,0 |
| 34 | Ул. Юности | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 925 | 25 | 4,5 | 2 | 2,5–3,5 |
| 35 | Улицы в жилой застройке | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 830 | 31,5–35 | 3,5 | 2 | 3,0 |
| 36 | Улицы Кузнецовского плато | строительство | улица местного значения в жилой застройке | 10027 | 15–30 | 3,5 | 2 | 1,5–3,0 |
| 37 | Улица в коммунально-складской зоне | строительство | улица местного значения в коммунально-складской зоне | 530 | 40 | 4,0 | 2 | 3,0 |
| 38 | Пешеходная улица | строительство | улица местного значения – пешеходная | 325 | 22 | - | - | 3,0 |
| 39 | Улицы в жилой застройке | реконструкция | улица местного значения – пешеходная | 1970 | 20–50 | 4,0 | 2 | 3,0 |
| 40 | Улицы в жилой застройке | строительство | улица местного значения – пешеходная | 425 | 30 | 3,5 | 2 | 5,5–12,5 |
| 41 | Улицы в жилой застройке | реконструкция | улица местного значения в жилой застройке | 194 | 35 | 4,5 | 2 | 3,0 |
| 42 | Пешеходная улица | строительство | улица местного значения – пешеходная | 600 | 30 | - | - | 3,0 |
| 43 | Улицы в жилой застройке | строительство | улица местного значения в жилой застройке | 6065 | 40 | 4,5 | 2 | 3,0 |
| 44 | Всего улицы местного значения |  |  | Всего 22151, в т. ч: рек. 4179 стр. 17972 |  |  |  |  |
| 45 | Всего улично-дорожная сеть |  |  | Всего 80140, в т. ч: рек. 34468 стр. 45672 |  |  |  |  |

Таблица 5

Объекты улично-дорожной сети и территорий общественного

пользования. Часть 3

| № п/п | Название улиц | Планируемое меропри-ятие (новое строитель-ство/ реконстру-кция) | Основные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кате-гория | длина, м | ширина в красных линиях, м | ширина полосы движе-ния, м | число полос дви-жения | ширина пешеход-ной части тротуара, м | нали-чие вело-дорож-ки |
| 1 | Свердловская улица (участок от ул. Александра Матросова до подъездной дороги на «Бобровый Лог») | реконструкция | магистральная улица общегородского значения | 6390 | 37,25–55 | 3,5 | 6 | 2х3,0 | - |
| 2 | Свердловская улица (от подъездной дороги на «Бобровый Лог» до выезда из города) | реконструкция | магистральная улица общегородского значения | 7000 | 42,5–66,5 | 3,5 | 4 | 2х3,0 | 2х1,2 |
| 3 | Свердловская улица (от ул. Затонской до ул. Александра Матросова) | новое строительство | магистральная улица общегородского значения | 2700 | 32 | 3,5 | 4 | 3,0 | - |
| 4 | Ул. Саянская – ул. Лесотехническая – ул. Тургенева | новое строительство реконструкция | магистральная улица общегородского значения | 5700 2350 | 47,5– 75,0 45–52 | 3,5 | 4 + боко- вые проезды (2х2) | 3,0+1,5 | - |
| 5 | Ул. Затонская (от пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» до ул. Семафорной) | реконструкция | магистральная улица общегородского значения | 820 | 35,5–40 | 3,5 | 6 | 2х3,0 | - |
| 6 | Ул. Затонская (от ул. Семафорной до ул. Грунтовой) | новое строительство | магистральная улица общегородского значения | 1600 | 70 | 3,5 | 6 | 2х3,0 | 2х1,2 |
| 7 | Ул. Затонская (от 5-го автодорожного моста до пр-та им. газеты «Красноярский рабочий») | новое строительство | магистральная улица общегородского значения | 1600 | 100 | 3,5 | 6 | 2х2,25 | - |
| 8 | Ул. Парашютная – ул. Лесотехническая (от ул. Александра Матросова до Лесотехнической улицы) | реконструкция | магистральная улица общегородского значения | 980 | 19,6–54,0 | 3,5 | 4 | 1,5-3,0 | - |
| 9 | Волочаевский мост (4-й автодорожный мост) | новое строительство | магистральная улица общегородского значения | 1660 | 95–120 | 3,5 | 8 | 2х2,25 | - |
| 10 | Итого | всего, в т. ч: новое стр-во реконструкция | магистральные улицы общегородского значения | 30800 13260 17540 |  |  |  |  |  |
| 11 | Семафорная улица (от развязки на пересечении с ул. Александра Матросова до Судостроительной) | реконструкция | магистральная улица районного значения | 1750 | 38–59 | 3,5 | 4 | 1,5 и 3 | - |
| 12 | Семафорная улица (от ул. Семафорной до ул. Карамзина) | реконструкция | магистральная улица районного значения | 500 | 40–42 | 3,5 | 4 | 2х2,25 | 2х1,2 |
| 13 | Ул. Гладкова | реконструкция | магистральная улица районного значения | 490 | 30 | 3,5 | 2 | 2х2,25 | 2х1,2 |
| 14 | Ул. Карамзина | реконструкция | магистральная улица районного значения | 1100 | 40 | 3,5 | 4 | 2х3,0 | - |
| 15 | Судостроительная ул. (от ул. Полтавской до ул. Карамзина) | реконструкция | магистральная улица районного значения | 360 | 50 | 3,5 | 4 | 3,0 и 4,5 | 2х1,2 |
| 16 | Ул. Карамзина | реконструкция новое строительство | магистральная улица районного значения | 600 500 | 37–40 | 3,5 | 4 | 2х2,25 | - |
| 17 | Ул. Судостроительная (от ул. Корабельной до 4-го моста) | новое строительство | магистральная улица районного значения | 1430 | 50 | 3,5 | 4 | 2х3,0 | - |
| 18 | Район «Тихие Зори» | новое строительство | магистральная улица районного значения | 4500 | 40–60 | 3,5 | 4 | 2х2,25 | 2х1,2 |
| 19 | Район «Юго-западный» | новое строительство | магистральная улица районного значения | 3080 | 40–60 | 3,5 | 4 | 2х2,25 | 2х1,2 |
| 20 | Пер. Кривоколенный | реконструкция | магистральная улица районного значения | 550 | 24,5–29 | 3,5 | 2 | 1,5 и 2,25; 1,5 и 5,5 | - |
| 21 | Ул. Парашютная (выезд на ул. Лесотехническую) | реконструкция | магистральная улица районного значения | 210 | 28,25–31 | 3,5 | 2 | 2х1,5 | - |
| 22 | Ул. Добролюбова | реконструкция | магистральная улица районного значения | 1380 | 23–52,5 | 3,5 | 4 | 2х2,25 | 2х1,2 |
| 23 | Подъезд к жилому микрорайону «Цветущий Лог» (ул. Панорамная) | реконструкция | магистральная улица районного значения | 1580 | 14,5 | 3,5 | 2 | 1,5 | - |
| 24 | Итого | всего, в т. ч: новое стр-во реконструкция | магистральные улицы районного значения | 18030 9510 8520 |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул. Парашютная (выезд на ул. Лесотехническую) | реконструкция | улицы в жилой застройке | 210 | 28,25–31 | 3,5 | 2 | 2х1,5 | - |
| 26 | Ул. Камасинская | реконструкция | улицы в жилой застройке | 340 | 18 | 3 | 2 | 2х1,5 | - |
| 27 | Ул. Радужная | реконструкция | улицы в жилой застройке | 303 | 17,9 | 3 | 2 | 2х1,5 | - |
| 28 | Ул. Родниковая | реконструкция | улицы в жилой застройке | 489 | 13,5 | 3 | 2 | 2х1,5 | - |
| 29 | Ул. Березовая | реконструкция | улицы в жилой застройке | 145 | 18 | 3 | 2 | 2х1,5 | - |
| 30 | Ул. Гористая | реконструкция | улицы в жилой застройке | 714 | 11–18 | 3 | 2 | 2х1,5 | - |
| 31 | Ул. Тубинская | реконструкция | улицы в жилой застройке | 227 | 14,5 | 3 | 2 | 2х1,5 | - |
| 32 | Ул. Олониченко | реконструкция | улицы в жилой застройке | 206 | 18 | 3 | 2 | 2х1,5 | - |
| 33 | Ул. Панорамная | реконструкция | улицы в жилой застройке | 661 | 20–24 | 3 | 2 | 2х1,5 | - |
| 34 | Ул. Подъемная | реконструкция | улицы в жилой застройке | 948 | 7,5 | 3 | 2 | - | - |
| 35 | Итого | всего, в т. ч: новое стр-во реконструкция | улицы в жилой застройке | 4243 0 4243 |  |  |  |  |  |
| 36 | ВСЕГО улично-дорожная сеть, в т. ч. новое строит-во реконструкция |  |  | 53073 22770 30303 |  |  |  |  |  |